Контроллер двигателя
схема подключения

Engine
rj45

8.Brown
-

t
7.BrownL

ESP8266

6.Green
+
D5 GPIO14

5.BlueL

4.Blue
D2, GPIO4

D1, GPIO5

Gen
W

3.GreenL

    5K

D7 GPIO13

2.Red

Y

+5V

W
1.Black

A0 /3
+
-

10K /5
echo
signal

12->5V

Fuel Tank
Accum 12V

Black,Brown
Bl

RJ45:
1. Black – земля датчика топлива
2. Red – питание датчика топлива, 5V
3. LightGreen – сигнал с генератора, вывод W
4. Blue – сигнал на датчик топлива
5. LightBlue – эхо от датчика топлива
6. Green – сигнал датчика температуры
7. LightBrown – питание датчика температуры, 5V
8. Brown – земля датчика температуры